МЕТОДИКА

РАСЧЁТА ОБЪЁМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

МРО-2-99  СПб,  1999

Лом абразивных изделий, абразивно-металлическая пыль

| Разработана: | o Инженерно Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис» o Центром обеспечения экологического контроля |
| --- | --- |

Метод расчета объемов образования отходов

1. При наличии согласованного тома ПДВ количество абразивно-металлической пыли, образующейся при работе заточных и точильно-шлифовальных станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

МА-М  = МПДВ  х  η/(1 - η)

где:

МПДВ – валовой выброс абразивно-металлической пыли по данным проекта ПДВ, т/год

η – степень очистки в пылеулавливающем аппарате по данным проекта ПДВ, (доли от 1)

Количество лома абразивных изделий  определяется по формуле:

МЛОМА  = МА-М / η  х  k2  х  (1 – k1)/k1

где:

МА-М   – абразивно-металлическая пыль, уловленная в циклоне, т/год

k1 –  коэффициент износа абразивных кругов до их замены,  k1=0,70

k2 – доля абразива в абразивно-металлической пыли:

-  для корундовых абразивных кругов, k1=0,35

-  для алмазных абразивных кругов, k1=0,10

2.  При отсутствии согласованного тома ПДВ или отсутствия выбросов абразивно-металлической пыли в атмосферу количество абразивно-металлической пыли, образующейся при работе заточных и точильно-шлифовальных станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

МА-М  = ∑ ni х  mi х k1/k2 х  η х 10-3

где:

η – степень очистки в пылеулавливающем аппарате по данным проекта ПДВ, (доли от 1)

ni –  количество абразивных кругов i-го вида, израсходованных за год, шт.

mi – масса нового абразивного круга i-го вида, кг

Количество лома абразивных изделий  определяется по формуле:

МЛОМА  = ∑ ni х  mi х (1-k1) х 10-3

3.  При отсутствии согласованного тома ПДВ количество абразивно-металлической пыли, образующейся при работе заточных и точильно-шлифовальных станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

МА-М  = ∑ 3,6 х Сi   х  Тi  х  η /(1- η) х 10-3

где:

Сi  – удельное выделение абразивно-металлической пыли при работе станка i-го вида,г/с

Тi  – количество часов работы в год станка i-го вида, час

Количество лома абразивных изделий  определяется по формуле:

МА-М  = ∑ 3,6 х Сi   х  Тi  х  σi  х  (1-k1)/ k1  х  η /(1- η)  х 10-3 , т/год

где:

σi  –  доля абразива в абразивно-металлической пыли

### Исходные данные для расчетов

Механическая обработка металлов без охлаждения

| Наименование технологической операции, вид оборудования | Диаметр шлифовального круга | Удельное выделение абразивно-металлической пыли, г/с (Сi) | Доля абразива в абразивно-металлической пыли, (σi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обдирочно-шлифовальные станки (рабочая скорость 30 м/с) | 100 | 1,58 | 0,392 |
|  | 125 | 2,65 | 0,4 |
| Обдирочно-шлифовальные станки (рабочая скорость 50 м/с) | 100 | 3,65 | 0,4 |
|  | 125 | 4,8 | 0,4 |
| Круглошлифовальные станки | 100 | 0,028 | 0,395 |
|  | 150 | 0,033 | 0,389 |
|  | 300 | 0,043 | 0,381 |
|  | 350 | 0,047 | 0,4 |
|  | 400 | 0,05 | 0,4 |
|  | 600 | 0,065 | 0,39 |
|  | 750 | 0,075 | 0,4 |
|  | 900 | 0,086 | 0,395 |
| Плоскошлифовальные станки | 175 | 0,036 | 0,389 |
|  | 250 | 0,042 | 0,381 |
|  | 350 | 0,05 | 0,4 |
|  | 400 | 0,055 | 0,4 |
|  | 450 | 0,059 | 0,39 |
|  | 500 | 0,063 | 0,4 |
| Бесцентрошлифовальные станки | 30-100 | 0,013 | 0,384 |
|  | 395-500 | 0,019 | 0,316 |
|  | 480-600 | 0,025 | 0,36 |
| Зубошлифовальные и резьбошлифовальные станки | 75-200 | 0,013 | 0,385 |
|  | 200-400 | 0,018 | 0,389 |
| Внутришлифовальные станки | 5-20 | 0,008 | 0,375 |
|  | 20-50 | 0,013 | 0,385 |
|  | 50-80 | 0,016 | 0,375 |
|  | 80-150 | 0,024 | 0,417 |
|  | 150-200 | 0,03 | 0,4 |
| Заточные станки | 100 | 0,01 | 0,4 |
|  | 150 | 0,014 | 0,428 |
|  | 200 | 0,02 | 0,4 |
|  | 250 | 0,027 | 0,407 |
|  | 300 | 0,034 | 0,382 |
|  | 350 | 0,04 | 0,4 |
|  | 400 | 0,048 | 0,396 |
|  | 450 | 0,054 | 0,4 |
|  | 500 | 0,06 | 0,4 |
|  | 550 | 0,067 | 0,403 |

Абразивная заточка режущего инструмента

| Наименование станочного оборудования | Марка, модель, типо-размер станка | Наименование технологической операции | Диаметр абразив-ного круга, мм | Удельное выделение абразивно-металлической пыли, г/с (Сi) | Доля абразива в абразивно-металлической пыли, (σi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Универсальные круглошлифовальные станки |
| Точильно-шлифовальный | ЗБ634, ЗК634 | Черновая заточка свёрл, резцов и др. инструмента | 400 | 0,1042 |  |
|  | ЗМ634 | То же |  | 0,0594 | 0,301 |
|  | ЗБ34 | То же |  | 0,0118 | 0,305 |
|  | ЗБ34 | Чистовая заточка свёрл среднего и малого диаметра |  | 0,0069 | 0,304 |
| Универсально-заточной | ЗБ642 | Черновая заточка свёрл, резцов | 200 | 0,0208 | 0,303 |
|  | ЗБ64, ЗА64 |  | 125 | 0,035 | 0,3 |
| Специальные станки для заточки свёрл |
| Для заточки свёрл малого диаметра | КПМ 3.105.014 АУБ-120.000 | Заточка свёрл малого диаметра |  | 0,00034 | 0,294 |
| Плоскошлифовальный заточной | ЗГ71М | Шлифование штампов (матриц) абразивным кругом | 250 | 0,3256 | 0,301 |
| Алмазно-заточной | 3622 | Заточка свёрл, резцов и др. инструмента алмазным резцом | 150 | 0,0228 | 0,202 |
|  |  | Чистовая заточка резцов |  | 0,0153 | 0,301 |
| Алмазно-затыловочный | 1Б811 | Затыловка червячных фрез |  | 0,0467 | 0,3 |
| Специальные заточные станки |
| Полуавтомат для заточки торцевых фрез | ЗБ667 | Заточка торцевых фрез | 150 | 0,0342 | 0,301 |
| Полуавтомат для заточки червячных фрез | ЗА667 | Заточка червячных фрез диаметром 100-150 мм | 250-300 | 0,0664 | 0,301 |
|  | 360М | Заточка круглых шлицевых протяжек абразивным кругом | 150-250 | 0,0517 | 0,301 |
|  |  | То же протяжек из быстрорежущей стали | 150-250 | 0,0206 | 0,301 |
| Оптико-шлифовальный | 395М | Доводка инструмента |  | 0,00194 | 0,293 |
| Для заточки зубьев дисковых пил отрезных станков | АЗ | Черновая заточка дисковых пил диаметром менее 500 мм | 180 | 0,0458 | 0,299 |
|  | ЗД692 | То же диаметром от 500 до 1000 мм | 200 | 0,1056 | 0,3 |
|  |  | Чистовая заточка зубьев пил | 200 | 0,0219 | 0,301 |