МЕТОДИКА

расчета объемов образования отходов

Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров

для хранения нефтепродуктов

МРО – 7 – 99

Санкт-Петербург

1999

МЕТОДИКА Расчета объемов образования отходов «Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов» разработана:

- Инженерно – экологическим Центром «Компьютерный экологический сервис»

- Центром обеспечения экологического контроля

© ЦОЭК               Телефон/факс (812) 325-74-98; 567-48-11

E-mail: coek@ecoinfo.spb.ru

http://www.ecoinfo.spb.ru

_______________________________________________________________________________________

# Метод расчёта объёмов образования отходов

Расчёт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров хранения топлива может проводится по двум вариантам.

## Вариант 1

Для резервуаров с дизельным топливом, относящимся к нефтепродуктам 2 группы, и для резервуаров с мазутом, относящимся к нефтепродуктам 3 группы, количество образующегося нефтешлама складывается из нефтепродуктов, налипших на стенках резервуара, и осадка.

Для резервуаров с бензином, относящимся к нефтепродуктам I группы, в расчёте допустимо пренебречь количеством нефтепродуктов, налипших на стенках резервуара.

Масса налипшего на внутренние стенки резервуара нефтепродукта рассчитывается по формуле:

т

где: - коэффициент налипания нефтепродукта на вертикальную металлическую поверхность, кг/м2,  для нефтепродуктов 2-3 группы

=1. 3 - 5.3 кг/м2;

- площадь поверхности налипания, м2.

Площадь поверхности налипания вертикальных цилиндрических резервуаров определяется по формуле:

м2

где: г - внутренний радиус резервуара, м;

Н - высота цилиндрической части, м.

Площадь поверхности налипания горизонтальных цилиндрических резервуаров определяется по формуле:

для резервуаров с плоскими днищами:

м2

где:  r - радиус днища резервуара, м;

L - длина цилиндрической части резервуара м.

для резервуаров с коническими днищами:

м2

где: г - радиус цилиндрической части резервуара, м;

L - длина цилиндрической части резервуара, м;

а - длина образующей конической части резервуара, м.

для резервуаров со сферическими днищами:

,  м2

где:  г - радиус цилиндрической части резервуара, м;

L - длина цилиндрической части резервуара, м;

h - высота сферического сегмента резервуара, м.

Масса осадка в вертикальном цилиндрическом резервуаре определяется по формуле:

,

где:  r- внутренний радиус резервуара, м;

h - высота осадка, м;

- плотность осадка, равная 1 т/м3,

Масса осадка в цилиндрическом горизонтальном резервуаре определяется по формуле:

,                                       т

где: b - длина дуги окружности, ограничивающей осадок снизу, м;

r - внутренний радиус резервуара, м;

а - длина хорды, ограничивающей поверхность осадка сверху, м.

h - высота осадка, м, (принимается по данным инвентаризации);

- плотность осадка, равная 1 т/м3;

L - длина резервуара, м.

### Вариант 2

Расчёт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров хранения топлива с учётом удельных нормативов образования производится по формуле:

,                                    т/год

где: V - годовой объём топлива, хранившегося в резервуаре, т/год;

k - удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т,

- для резервуаров с бензином k = 0.04 кг на 1 т бензина,

- для резервуаров с дизельным топливом  k = 0.9 кг на 1 т дизельного топлива,

- для резервуаров с мазутом k = 46 кг на 1 т мазута.

#### Исходные данные для расчета

Нефтепродукты I группы

- Бензины автомобильные

- Бензин автомобильный (экспортный)

- Бензин автомобильный АИ "Экстра"

- Бензин авиационный Б-70

- Бензины авиационные

- Бензин-растворитель (для лакокрасочной промышленности)

- Изооктан технический

- Изооктаны эталонные

- Ксилол нефтяной

- Нефрас- С 50/170

- Сольвент нефтяной

- Толуол нефтяной

- Этилбензол технический

Нефтепродукты II группы

- Топливо дизельное

- Топливо дизельное экспортное летнее

- Топливо дизельное экологически чистое  « ДЛЭЧ-1»

- Топливо дизельное утяжелённого фракционного состава

- Топливо для реактивных двигателей

- Термостабильное топливо для реактивных двигателей

- Керосин осветительный

- Керосин для технических целей

- Масло МК-8

- Масло АМГ-10

- Масло для судовых газовых турбин

- Топливо маловязкое судовое

- Пенообразователь

Нефтепродукты III группы

- Масла авиационные

- Масла автомобильные

- Масла автотракторные

- Масла моторные

- Масла моторные автомобильные для карбюраторных двигателей

- Масла трансмиссионные

- Масла турбинные

- Масло гидравлическое

- Масло компрессорное

- Масло консервационное

- Масла синтетические

- Масла цилиндрические тяжёлые

- Масла приборные

- Мазуты М-40, М-100

#### Нормы технологических потерь нефтепродуктов

при зачистке горизонтальных резервуаров, кг

| Высота слоя осадка, мм | Вместимость резервуаров, м3 |
| --- | --- |
|  | от 5 до 25 | от 25 до 50 | от 50 до 75 | от 75 до 100 |
| 30 | 74 | 152 | 234 | 309 |
| 40 | 114 | 215 | 326 | 422 |
| 50 | 164 | 301 | 397 | 501 |
| 60 | 191 | 338 | 484 | 609 |
| 70 | 233 | 477 | 572 | 704 |
| 80 | 287 | 575 | 682 | 807 |
| 100 | 343 | 675 | 794 | 915 |

Нормы технологических потерь нефтепродуктов

при зачистке вертикальных резервуаров, кг

| Высота слоя осадка, мм | Вместимость резервуаров, м3 |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 100 | 315 | 444 | 524 | 635 | 745 | 841 | 1103 |
| 200 | 523 | 739 | 936 | 1212 | 1413 | 1592 | 2111 |
| 300 | 684 | 973 | 1247 | 1596 | 1861 | 2075 | 2795 |
| 400 | 882 | 1241 | 1585 | 2015 | 2369 | 2634 | 3549 |
| 700 | 1339 | 1864 | 2362 | 2992 | 3556 | 3952 | 5292 |
| 1000 | 1865 | 2608 | 3319 | 4196 | 4973 | 5239 | 7444 |
| 2000 | 2791 | 3902 | 4974 | 6289 | 7459 | 8205 | 11273 |
| 3000 | 4478 | 6166 | 7482 | 9927 | 10815 | 12954 | 17767 |
| 5000 | 6483 | 8939 | 11375 | 14395 | 16974 | 18787 | 25712 |
| 10000 | 14892 | 20377 | 25946 | 32812 | 38529 | 42641 | 58373 |

### Литература

- Временные методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. - СПб.: 1998.

- Нормы технологических потерь при зачистке резервуаров (Взамен РД 70 112-РСФСР-028-90). -1994

- Яковлев В.С. "Хранение нефтепродуктов. Проблемы защиты окружающей среды", - М.: Химия, 1987.