МЕТОДИКА

РАСЧЁТА ОБЪЁМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

МРО-1-99 СПб, 1999

Отходы металлообработки.

| Разработана: | o Инженерно Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис» o Центром обеспечения экологического контроля |
| --- | --- |

Метод расчета объемов образования отходов

## Металлическая стружка

Количество металлической стружки, образующейся при обработке металла, определяется по формуле:

М = Q х kстр / 100, т/год

где: Q – количество металла, поступающего на обработку, т/год,

kстр – норматив образования металлической стружки, % ,

(примерно 10-15% , более точно определяется по данным инвентаризации).

## Металлосодержащая пыль

Приведен расчет количества пыли для станков, оборудованных вентиляцией и пылеулавливающей установкой.

1. При наличии согласованного тома ПДВ количество металлосодержащей пыли, образующейся при работе металлообрабатывающих станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

М = МПДВ х η / (1-η), т/год

где: МПДВ – валовый выброс металлической пыли по данным проекта ПДВ, т/год,

η – степень очистки в пылеулавливающем аппарате (по данным проекта ПДВ),

доли от 1.

2. При отсутствии согласованного тома ПДВ количество металлосодержащей пыли, образующейся при работе металлообрабатывающих станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

М = Σ 3,6 х Кi х Тi х η / (1- η) х 10-3, т/год

где: Кi – удельное выделение металлической пыли при работе станка i-го вида, г/с,

Тi – количество часов работы в год станка i-го вида, час/год.

Суммирование производится по всем видам оборудования, от которого производится отведение воздуха в данный пылеулавливающий аппарат.

### Исходные данные для расчетов

| Наименование технологической операции, вид обрабатываемого материала1 | Наименование станочного оборудования | Мощность главного двигателя, кВт | Удельное выделение металлической пыли, г/с, Кi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обработка резаньем чугунных деталей без применения СОЖ | Токарные станки, в том числе: |
|  | токарные станки и автоматы малых и средних размеров | 0,65-5,5 | 0,0063 |
|  | токарные одношпиндельные автоматы продольного точения | 0,65-5,5 | 0,00181 |
|  | токарные многошпиндельные полуавтоматы | 14,0-28,0 | 0,0097 |
|  | токарные многорезцовые автоматы | 1,0-20,0 | 0,0097 |
|  | токарно-винторезные станки |  | 0,0056 |
|  | Фрезерные станки, в том числе | 2,8-14,0 | 0,0139 |
|  | продольно-фрезерные |  | 0,0029 |
|  | вертикально-фрезерные |  | 0,0042 |
|  | карусельно-фрезерные |  | 0,0042 |
|  | горизонтально-фрезерные |  | 0,0167 |
|  | фрезерные специальные |  | 0,0057 |
|  | зубофрезерные | 2,0-20,0 | 0,0011 |
|  | барабанно-фрезерные |  | 0,03 |
|  | Сверлильные станки, в том числе | 1,0-10,0 | 0,0011 |
|  | вертикально-сверлильные | 1,0-10,0 | 0,0022 |
|  | специально-сверлильные (глубоко сверления) |  | 0,0083 |
|  | Расточные станки, в том числе |  | 0,0021 |
|  | вертикально-расточные и наклонно-расточные |  | 0,0029 |
|  | специально-расточные |  | 0,0054 |
|  | зубодолбежные станки | 0,65-0,7 | 0,0003 |
| Комплексная обработка чугунных изделий | Станки типа «обрабатывающий центр» с ЧПУ мод. 2204ВМФ11 и др. |  | 0,0131 |
| Обработка резаньем бронзы и других цветных металлов | токарные |  | 0,0025 |
|  | фрезерные |  | 0,0019 |
|  | сверлильные |  | 0,0004 |
|  | расточные |  | 0,0007 |
|  | отрезные |  | 0,014 |
|  | кварцевальные |  | 0,008 |
| Обработка резаньем бериллиевой бронзы | токарные |  | 0,0001 |
|  | фрезерные |  | 0,000014 |
|  | сверлильные |  | 0,001 |
|  | расточные |  | 0,00003 |
| Обработка резаньем свинцовых бронз | токарные |  | 0,0008 |
|  | фрезерные |  | 0,0006 |
|  | сверлильные |  | 0,0012 |
|  | расточные |  | 0,0002 |
| Обработка резаньем алюминиевых бронз | токарные |  | 0,00005 |
|  | фрезерные |  | 0,000022 |
|  | сверлильные |  | 0,000047 |
|  | расточные |  | 0,00008 |

1состав металлической пыли зависит от вида обрабатываемого материала